## Slide 1: Sistem Smart Sprayer pada Autonomous Drone Dengan Metode Ensemble Bagged Trees
13th April 2023
Alvito Dwinovan Wibowo
140910200040
Electrical Engineering Universitas Padjadjaran

## Slide 2: PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya populasi dunia, diperlukan peningkatan hasil produksi pangan pada bidang pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan akan pangan.
Indonesia merupakan negara agraris dengan banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Namun apabila produksi pangan tetap dilakukan dengan cara yang tradisional, kebutuhan pangan tidak akan tercukupi
Penyiraman air dan pestisida harus diselesaikan oleh para petani tetapi ketika lahan pertanian itu sangat luas maka penggunaan tenaga manusia menjadi tidak efesien
Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga digunakanlah autonomous drone atau unmanned aerial vehicle.

## Slide 3: Pendahuluan
Pada penelitian[7] drone digunakan untuk penyiraman bahan kimia pada hama di lahan kelapa. Remote control digunakan untuk take off, landing, dan manuver. Arduino berfungsi untuk mengendalikan motor drone berdasarkan perintah yang keluar dari remote control serta kamera untuk mendapatkan vidio ketika drone terbang
Pada penelitian yang dilakukan Widiasari, drone menggunakan Arduino UNO untuk memberi perintah kepada pump air (on/off), tetapi pada pump air tersebut keadaannya terus menyala dari drone takeoff hingga landing dan kekuatan penyiraman konstan
Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk pengembangan sistem penyiraman otomatis pada autonomous drone. Sistem penyiraman akan dapat menyesuaikan kapan dan seberapa kuat penyiraman dengan menggunakan waypoint dan data lingkungan yang diterima oleh sensor pada drone

## Slide 4: METODOLOGI – Autonomous Drone
Penelitian ini dilakukan di Lapangan Pusat Pelayanan Basic Science, Universitas Padjadjaran dan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Fig 1. Smart Sprayer System on Autonomous Drone Hardware Block Diagram.
Fig 2. Smart Sprayer System on Autonomous Drone Flowchart

## Slide 5: METODOLOGI – Ensemble Bagged Trees
Metode Ensemble merupakan penggabungan beberapa algoritma machine learning untuk mendapatkan keputusan akhir sehingga menyediakan performa yang lebih baik daripada menggunakan hanya sebuah classifier. Pada EBT digunakan gabungan dari teknik bagging dan decision trees. Pada EBT terdapat 2 bagian penting yaitu bootstrap dan aggregation
Untuk persamaan pada bootstrap atau pada tahap bagging dapat dinyatakan dengan persamaan 1.
…(1)
Dimana fbootstrap adalah jumlah dari keseluruhan model yang dibuat yang terdiri dari yang mana masing masing persamaan tersebut mewakili jumlah model atau random subset yang dibuat.
Kemudian pada bagian aggregation adalah penggabungan seluruh hasil yang didapatkan pada setiap subset dengan cara mengambil keputusan yang paling banyak atau voting

## Slide 6: METODOLOGI – Ensemble Bagged Trees
Fig 3. Ensemble Bagged Trees Algorithm

## Slide 7: HASIL
Data yang dikumpulkan menjadi dataset berupa hasil pengukuran oleh sensor dimana data yang diperlukan adalah data ketinggian, kecepatan angin, kecepatan drone, dan error GPS. Dataset hasil eksperimen berjumlah 3750 data dengan 6 kelas yaitu 0,1,2,3,4, dan 5 yang mengartikan Mati, Very Low, Low, Medium, High, dan Very High. Setiap kelas mempunyai jumlah data yang sama yaitu 625 data untuk menghindari terjadinya unbalancing data
Fig. 4. Data Hasil Pengukuran Sensor Pada Autonomous Drone.

## Slide 8: Hasil Plot Data
Fig. 5. Hasil Plot Data menjadi Box Chart
Fig. 6. Korelasi Antar Variabel menggunakan Heatmap

## Slide 9: Rules Algoritma Sistem Smart Sprayer

## Slide 10: Algoritma Ensemble Bagged Trees

## Slide 11: Hasil dan Evaluasi Performa Model EBT
Fig. 9. Hasil Confusion Matrix dari EBT
Fig. 10. Hasil Pengukuran Metrik Evaluasi

## Slide 12: Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian kekuatan penyiraman dengan hasil pengukuran sensor ketinggian, kecepatan angin, dan kecepatan drone menggunakan metode Ensemble Bagged Trees menghasilkan tingkat akurasi sebesar 96%.
Dataset berjumlah 3750 data dengan 5 kelas yang masing-masing berjumlah 625 data serta perbandingan training set dan test set 80:20. Pada eksperimen terdapat 5 klasifikasi kekuatan penyiraman yaitu Mati, Very Low, Low, Medium, High, dan Very High.
Dengan hasil akurasi yang cukup tinggi, metode yang diusulkan mempunyai potensi dalam sistem smart sprayer pada autonomous drone. Untuk penelitian lebih lanjut dapat digunakan pada lahan pertanian sesungguhnya, dan digunakan komponen dengan spesifikasi yang lebih canggih agar hasil yang didapatkan lebih maksimal

## Slide 13: Acknowledgement
Penelitian ini didukung oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (Universitas Padjadjaran), Institut Teknologi Bandung, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional , Indonesia.

## Slide 14: Daftar Pustaka
K. Spanaki, E. Karafili, U. Sivarajah, S. Despoudi, and Z. Irani, “Artificial intelligence and food security: swarm intelligence of AgriTech drones for smart AgriFood operations”. Production Planning & Control, 33(16), pp.1498-1516., 2022.
W. Jenkins, M.E. Tucker, and J. Grim, “Routledge handbook of religion and ecology. New York: Routledge.”, eds 2019.
L. Principato, G. Mattia, A. Di Leo, and C.A. Pratesi, “The household wasteful behaviour framework: A systematic review of consumer food waste”. Industrial Marketing Management, 93, pp.641-649., 2021
Badan Pusat Statistik (BPS), “Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen),” 2022.
Suharto, B., Bambang, et al. "Improving Food Production Efficiency in Agrarian Countries: A Case Study of Indonesia." Journal of Agricultural Economics and Development Studies, vol. 2, no. 1, pp. 29-39, 2018
Widyaningsih, W., et al. "Enhancing Efficiency in Food Production for Sustainable Agricultural Development: The Case of Indonesia." Indonesian Journal of Agricultural Economics, vol. 33, no. 1, 2019, pp. 1-17.
Utami, H. K., et al. "Increasing Efficiency in Food Production through Technology Adoption: A Study of Indonesian Farmers." Journal of International Food and Agribusiness Marketing, vol. 32, no. 3, 2020, pp. 308-324.
Pangestuti, D., et al. "Improving Agricultural Productivity in Indonesia: The Role of Technology Adoption and Infrastructure Development." Journal of Agricultural Studies, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 153-167.
A. Mosteo, et al., "Autonomous Drones for Industrial Inspection: A Review," Drones, vol. 4, no. 2, pp. 30, 2020.
N. Martinez-Carreras, et al., "A Review of the Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Automated Smart Farming Applications," Drones, vol. 5, no. 2, pp. 38, 2021.
N. Roy, et al., "Autonomous Drones for Infrastructure Inspection: A Review," IEEE Access, vol. 8, pp. 128985-129003, 2020.
N. Zhang, et al., "Autonomous Drones for Precision Agriculture: A Review," Precision Agriculture, vol. 20, no. 1, pp. 61-82, 2019.

## Slide 15: Daftar Pustaka
A. Hafeez et al.,“Implementation of drone technology for farm monitoring & pesticide spraying: A review,” Information Processing in . Agricultur.,2022
C. Widiasari and R. Este Dulan Agustinus S., 2020, “Rancang Bangun Drone Quadcopter Tanpa Awak Penyiram Pupuk Tanaman,” J. Elem., vol. 6, no. 2, pp. 81–90.
Duttaroy, S., Nemade, M.U., Devgonde, S., Parmar, V. and Gounder, D., “Efficient Field Monitoring Autonomous Drone (FMAD) with pesticide sprayer and anomaly detection in crops”. 2021
L. Jocelyn, R. Karthikeyan, K. Kathirvelan, P. K. Raja, and R. Karthik, 2019, “Enhancing Agricultural Activities using Drone,” no. 3, pp. 3–5, 2019
M. S. Saeed, M.W. Mustafa, U. U. Sheikh and T.A. Jumani and N. H. Mirjat, “Ensemble bagged tree based classification for reducing non-technical losses in multan electric power company of Pakistan”. Electronics volume 8, p.860, 2019
Y. Himeur, A. Alsalemi, F. Bensaali and A. Amira, “Robust event-based non-intrusive appliance recognition using multi-scale wavelet packet tree and ensemble bagging tree”. Applied Energy, volume 267, p.114877. 2020
E. R. Widasari, K. Tanno and H. Tamura, “Automatic sleep disorders classification using ensemble of bagged tree based on sleep quality features. Electronics, volume 9 no 3, p.512. 2020
A. Verma and V Ranga “ELNIDS: Ensemble learning based network intrusion detection system for RPL based Internet of Things” In 2019 4th International conference on Internet of Things: Smart innovation and usages (IoT-SIU) (pp. 1-6). IEEE., 2019
M. Zounemat-Kermani, O. Batelaan, M. Fadaee and R. Hinkelmann, “Ensemble machine learning paradigms in hydrology: A review. Journal of Hydrology, volume 598, p.126266. 2021

## Slide 16
Terima Kasih